# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）农业社会化服务建设项目

建设单位（盖章）：海丰县嘉丰农业科技服务有限公司

编制日期：2022年12月

中华人民共和国生态环境

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表	68

建设项目污染物排放量汇总表	68

附图：

附图1  本项目地理位置图	69

附图2  本项目平面布置图	70

附图3  本项目大气环境保护目标图	71

附图4  本项目周边卫星四至图	72

附图5  本项目位置与广东省环境管控单元图	76

附图6  本项目位置与汕尾市环境管控单元图	77

附图7  本项目所在区域环境空气质量功能区划图	78

附图8  本项目所在区域声环境功能区划图	79

附图9  环境空气质量现状监测点位图	80

附图10  项目与广东海丰经济开发区总体规划关系图	81

附图11  项目与海丰县生态科技城四期位置关系图	82

附图12  项目与广东海丰经济开发区发展方向区位置关系图	83

附图13  项目所在区域饮用水源保护区划图	84

附图14  项目所在区域地表水功能区划图	85

附件：

附件1  项目营业执照	- 86 -

附件2  法人身份证	- 87-

附件3  项目备案证	- 88 -

附件4  项目不动产权证明	-89 -

附件5  项目建设规划许可证	- 94 -

附件6  环境空气质量现状监测报告	- 98 -

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）农业社会化服务建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-441521-04-01-341808 |
| 建设单位联系人 | 李宜振 | 联系方式 | 15521122430 |
| 建设地点 | 广东省汕尾市海丰县生态科技城四期KJC-01-0201-03地块 |
| 地理坐标 | （ 115 度 21 分 10.213秒， 23 度 1 分 23.948 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2624 复混肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26——45 肥料制造262 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30010 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.17 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 29276 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 项目情况 是否需要设置 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并（а）芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 项目排放废气中不含有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外） 项目废水排入市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3超过临界量的建设项目 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量3与临界量的比值Q＜1，即不超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及河道取水，用水均依托市政自来水供给 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不涉及向海洋排放污染物，不属于海洋工程项目 否 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农场地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境影响风险评估技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《广东海丰经济开发区总体规划（2019-2035年）》 审批机关：汕尾市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 本项目位于广东省汕尾市海丰县生态科技园四期，已纳入广东海丰经济开发区范围。根据《广东海丰经济开发区总体规划（2019-2035年）》，广东海丰经济开发区定位是汕尾市高端产业示范区，未来海丰及汕尾融入粤港澳大湾区的重要产业载体，高新技术产业与本地企业紧密结合的科技型、生态型和集约型的新型园区，打造科技创新为主导的生态科技新城。是已通过国家审核的92家开发区之一，核准主导产业为纺织、造纸及食品，禁止引入含印染、洗水生产线的服装企业。本项目属于肥料生产制造行业，不属于服装企业，不含有印染、洗水生产线，不在广东海丰经济开发区的产业环境准入负面清单中，符合规划及规划环境 影响评价的产业布局规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71号）相符性分析 （1）、与广东省“三线一单生态”环境分区管控方案相符性 表2 本项目与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 序号 文件要求 本项目情况 符合性 全省总体管控要求 1 —区域布局管控要求。优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。积极推进电子信息、绿色石化、汽车制造、智能家电等十大战略性支柱产业集 群转型升级，加快培育半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、数字创意等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色发展水平。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力发展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城，属于“一核一带一区”中的沿海经济带—东西两翼地区；项目主要从事作物专用配方肥的生产，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目，生产过程使用能源主要为电能，不设锅炉和工业窑炉； 符合 2 ——能源资源利用要求。积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。科学推进能源消费总量和强度“双控”，严格控制并逐步减少煤炭使用量，力争在全国范围内提前实现碳排放达峰。依法依规强化油品生产、流通、使用、贸易等全流程监管，减少直至杜绝非法劣质油品在全省流通和使用。贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护，优化岸线开发利用格局，建立岸线分类管控和长效管护机制，规范岸线开发秩序；除国家重大项目外，全面禁止围填海。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。推动绿色矿山建设，提高矿产资源产出率。积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城，用地为二类工业用地；项目生产设备使用能源主要电能，不涉及煤炭的使用；生产过程不涉及生产用水使用和生产废水排放，主要用水和排放污水为员工生活污水； 符合 3 ——污染物排放管控要求。实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业 集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。实施重点行业清洁生产改造，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准，水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水集中处理设施及 配套工程建设，建立健全配套管理政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，因地制宜治理农村面源污染，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。强化陆海统筹，严控陆源污染物入海量 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城，项目主要从事作物专用配方肥的生产，不属于水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业；项目生产不涉溶剂、挥发性有机液体使用；生产过程不涉及挥发性有机物、氮氧化物、有毒有害物质和重金属的排放；生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理； 符合 4、 ——环境风险防控要求。加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤 污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉 重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件） 本项目用地不属于于饮用水源地范围内，所在区域也不属于化工园区，生产过程也不涉及重金属产生及排放；项目场地均进行水泥硬底化处理，危废暂存间进行防渗防腐处理； 符合 沿海经济带—东西两翼地区管控要求 1 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。 本项目位汕尾市海丰县生态科技城，属于“一核一带一区”中的沿海经济带—东西两翼地区；同时属于“N”中陆域重点管控单元（详见附图5）； 符合 2 ——区域布局管控要求。加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护，强化红树林等滨海湿地保护，严禁侵占自然湿地，实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。推动建设国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，大力发展先进核能、海上风电等产业，建设沿海新能源产业带。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受体敏感区、布局敏感区、弱扩散区以外区域布局，推动涉及化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目的园区在具备排海条件的区域布局。积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城，用地不属于自然湿地，生产过程也不涉及高污染物燃料使用，也不属于钢铁、石化、燃煤燃油火、化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目等类型项目。 符合 3 ——能源资源利用要求。优化能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。健全用水总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。强化用地指标精细化管理，充分挖掘建设用地潜力，大幅提升粤东沿海等地区的土地节约集约利用效率。保障自然岸线保有率，提高海岸线利用的生态门槛和产业准入门槛，优化岸线利用方式，提高 岸线和海域的投资强度、利用效率。 本项目生产设备主要能源为电能，生产过程不涉及锅炉的使用，生产过程主要用水为员工生活用水，无生产用水，项目用地位于生产科技城内，为工业用地。 符合 4 ——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行练江、小东江等重点流域水污染物排放标准。进一步提升工业园区污染治理水平，推动化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目清洁生产达到国际先进水平。完善城市污水管网，加快补齐镇级污水处理设施短板，推进农村生活污水处理设施建设。加强湛江港、水东湾、汕头港等重点海湾陆源污染控制。严格控制近海养殖密 度。 本项目不涉及氮氧化物、挥发性有机物的产生及排放，生产过程无生产废水产生及排放，化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目，项目建成后生活污水可经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理。 符合 5 ——环境风险防控要求。加强高州水库、鹤地水库、韩江、鉴江和漠阳江等饮用水水源地的环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。加强湛江东海岛、茂名石化、揭阳大南海等石化园区环境风险防控，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。科学论证茂名石化、湛江东兴石化等 企业的环境防护距离，全力推进环境防护距离内的居民搬迁工作。加快受污染耕地的安全利用与严格管控，加强农产品检测，严格控制重金属超标风险。 本项目用地不属于于饮用水源地范围内，所在区域也不属于化工园区，生产过程也不涉及重金属产生及排放。 符合 6 环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 ——大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 根据广东省环境管控单元图，项目所在地属于重点管控单元。项目生产过程中产生的大气污染物不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物，污染物的排放均满足相关标准限值；使用原辅材料不涉及溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的使用。 符合 7 水环境质量超标类重点管控单元：严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代 本项目生产过程没有生产用水，不属于水耗大、污染物排放强度高的项目。生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池，经市政污水管网，进入海丰县城第二污水处理厂处理。 （2）与广东省“三线一单”陆域环境管控单元相符性 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台（详见附图5），项目位于海丰县重点管控 单元03(ZH44152120011)，属于重点管控单元。项目与陆域环境重点管控单元的相符性分析详见表5。 （3）与广东省“三线一单”水环境管控单元相符性 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台（详见附图5），项目所在地位于水环境农业污染重点管控区YS4415212230001（黄江汕尾市城东-公平镇管控分区），属于重点管控区。项目与水环境管控单元的相符性分析详见下表。 表3 项目与水环境管控单元相符性分析一览表 类别 文件要求 本项目情况 符合性 黄江汕尾市城东-公平镇管控分区（环境管控单元编YS4415212230001） 区域布局管控 1-1.加快单元内城镇污水管网排查和修复，完善 污水管网建设，在有条件区域开展雨污分流； 加快公平镇、城东镇等镇污水处理设施配套污 水管网建设，确保黄江河流域城镇污水得到有 效处理；加快推进海丰县污水处理设施建设， 加快单元内自然村农村生活污水治理，推进农 村配套污水干管和入户支管的建设，全面核查 已建农村生活污水处理设施，确保正常运营。 本项目所在区域范围内已经有完善的市政污水管网，海丰县城第二污水处理厂已经建成，正常运营。 符合 1-2.加强单元内禁养区畜禽养殖排查，严厉打击 非法养殖行为，整治关闭养殖场遗留粪污塘。单元内现有规模化畜禽养殖场（小区）100% 配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施，提高畜禽养殖废弃物资源化利用率；加强河道内外水产养殖尾水污染治理，实施养殖尾水达标排放。 本项目主要从事复合肥料的生产，不涉及畜禽养殖；项目所在 区域内已经不存在畜禽 养殖。 符合 1-3.按照“一支流一策”的原则，开展单元内黄江 河污染综合整治；大力推进黄江河流域干、支流入河排污口“查、测、溯、治”，形成明晰规 范的入河排污口监管体系。 本项目位于黄江河流域，但项目无生产废水产生及排放；生活污水排入市政污水管网，最终进入海丰县城第二污水处理厂深度处理，不影响区域水环境质量改善。 符合 1-4.建立健全重污染行业退出机制，建立长效监管机制防止“散乱污”、“十小企业”回潮，强化企业废水处理设施及工业集聚区污水集中处 理设施运行维护管理。 本项目无生产废水产生及排放；生活污水排入市政污水管网，最终进入海丰县城第二污水处理厂深度处理。 符合 能源资源利用 2-1.贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，用水总量、万元国内生产总值用 水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等用水总量和效率指标达到市下达目标要求。 本项目严格彻落实“节水优先”方针，生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水。 符合 2-2.新建、改建、扩建建设项目应当配套建设节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。城市规划区内新建、改建、扩建建设项目需要用水的，还应当制定节约用水方案。 本项目生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水，员工生活用水配套了相关的节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。 符合 2-3.在地下水禁采区内，不得新建、改建或者扩建地下水取水工程。 本项目生产过程不涉及地下水的开采和利用。 符合 污染物排放管控 3-1.禁止在江河、水库集水区域使用剧毒和高残留农药。 本项目主要从事复合肥料的生产，不涉及在江河、水库集水区域使用剧毒和高残留农药。 符合 环境风险防控 4-1.贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，用水总量、万元国内生产总值用 水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等用水总量和效率指标达到市下达目标要求。 本项目严格彻落实“节水优先”方针，生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水。 符合 4-2. 新建、改建、扩建建设项目应当配套建设节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。城市规划区内新建、改建、扩建建设项目需要用水的，还应当制定节约用水方案。 本项目生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水，员工生活用水配套了相关的节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。 符合 4-3.在地下水禁采区内，不得新建、改建或者扩建地下水取水工程。 本项目生产过程不涉及地下水的开采和利用。 符合 （4）与广东省“三线一单”大气环境管控单元相符性 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台（详见附图5），项目所在地位于大气环境一般管控区YS4415213310002(海丰县大气环境一般管控区02)，属于一般管控区。项目与水环境管控单元的相符性分析详见下表。 表4 项目与大气环境管控单元相符性分析一览表 类别 文件要求 本项目情况 符合性 海丰县大气环境一般管控区02（环境管控单元编YS4415213310002） 区域布局管控 / / / 能源资源利用 / / / 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 4-1.深化“深莞惠+汕尾、河源”经济 圈内部环保合作，加强大气区域联 防联控。 本项目企业需健全事故应急体系，实现立企业、园区、生态环境部门三级环境风 险防控联动。 符合 综上所述，本项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71号）的相关规定。 2、与《汕尾市“三线一单”生态环境分区管控方案》（汕府〔2021〕29号）符合性分析 根据《汕尾市“三线一单”生态环境分区管控方案》（汕府〔2021〕29号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共96个环境管控单元，其中陆域环境管控单元42个，海域环境管控单元54个。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城内，属于海丰县重点管控单元03（环境管控单元编号：ZH44152120011，详见附图6），相符性分析如下所示： 表5 项目与《汕尾市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析一览表 类别 文件要求 本项目情况 符合性 海丰县重点管控单元03（环境管控单元编号：ZH44152120011） 区域布局管控 1-1.海丰县城重点发展纺织服装、食品饮料、精深加工、冷链物流、电子商务业，梅陇镇重点发展金银首饰产业，可塘镇重点发展珠宝首饰产业，公平镇重点发展服装制造产业；农业主要发展特色农业、生态农业、观光农业、加工农业、都市农业、养殖业、渔业，加强农产品流通基础设施建设。优化单元内产业布局，引导单元内产业向深汕合作区拓展区等集聚发展，形成规模化、集群化的产业聚集区。 本项目位于海丰县城的生态科技城，为配方肥的生产加工，属于加工农业制造。 符合 1-2.任何单位和个人不得在江河、水库集水区域栽种速生丰产桉树等不利于水源涵养和生物多样性保护的树种。 本项目所在位置不属于江河、水库集水区，也不涉及生丰产桉树等不利于水源涵养和生物多样性保护的树种种植。 符合 1-3.单元内的生态保护红线区域，严格禁止开发性、生产性建设活动（在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动）。 本项目所在位置不属于生态保护红线区域。 符合 1-4.单元内的一般生态空间，主导功能为水土保持，不得从事影响主导生态功能的建设活动，禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动，禁止毁林开荒、烧山开荒，保护和恢复自然生态系统。 本项目建设生产过程不涉及取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活，也不涉及毁林开荒、烧山开荒等活动。 符合 1-5.单元内涉及的广东海丰省级鸟类自然保护区（联安围片区）、莲花山自然保护区实验区严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准；禁止在保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，但法律、行政法规另有规定的除外。 本项目所在位置不涉及广东海丰省级鸟类自然保护区（联安围片区）、莲花山自然保护区实验区，项目建设生产过程不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，项目污染物排放均符合国家和地方规定的污染物排放标准。 符合 1-6.积极推动单元内城东镇、陶河镇的黄江流域产业转型升级，引导低水耗、低排放和高效率的先进制造业和现代服务业发展。 本项目位于海丰县生态科技城，不在城东镇、陶河镇内。 符合 1-7.石牛山水库、南城水库饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；公平灌渠-赤沙水库饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建排放持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬、银、铜、锌、锰、镍等重金属污染物对水体污染严重的建设项目，改建建设项目的，不得增加排污量。 本项目所在位置不属于石牛山水库、南城水库饮用水水源一级保护区、公平灌渠-赤沙水库饮用水水源准保护区。 符合 1-8.城市建成区严格限制新建、改扩建化工、包装印刷、工业涂装等涉挥发性有机物排放项目，引导现有包装印刷、工业涂装、人造板制造、涂料制造等涉挥发性有机物排放量大的企业进入产业园区，规范管理。 本项目为作物专用配方肥的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装等涉挥发性有机物排放项目，生产过程中也不涉及挥发性有机物的产生及排放。 符合 1-9. 饮用水水源保护区及大气环境优先保护区内实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目。 本项目所在位置不属于饮用水水源保护区及大气环境优先保护区。 符合 1-10.大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及生产和使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 本项目为作物专用配方肥的生产，不属于钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，生产过程不涉及产生和排放有毒有害大气污染物，也不涉及生产和使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。 符合 1-11.大气环境布局敏感重点管控区内严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低挥发性有机物含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施挥发性有机物重点企业分级管控；限制新建、扩建氮氧化物、烟（粉）粉尘排放较高的建设项目。 本项目为作物专用配方肥的生产，生产过程不涉及高挥发性有机物原辅材料的使用，也不产生及排放挥发性有机物、氮氧化物，项目产生的原料筛分、投料和包装工序粉尘废气经收集和脉冲布袋除尘装置处理后，排放量不大。 符合 1-12.大气环境高排放重点管控区内强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 本项目位于海丰县生态科技城内容，项目产生的原料筛分、投料和包装工序粉尘废气经收集和脉冲布袋除尘装置处理后达标排放。 符合 1-13.严格控制单元内建设用地污染风险重点管控区（海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司地块、汕尾三峰环保发电有限公司地块、汕尾市新大兴实业发展有限公司地块、海丰县协祥盛染织有限公司地块、海丰县银液垃圾填埋场地块）及纳入广东省建设用地土壤环境联动监管范围等相关地块的再开发利用，未经调查评估或治理修复达到土壤环境质量标准要求，不得建设住宅、公共管理与公共服务设施。 本项目位于海丰县生态科技城内，不属于建设用地污染风险重点管控区及纳入广东省建设用地土壤环境联动监管范围等相关地块。 符合 1-14.工业固体废物集中贮存、处置以及生活垃圾卫生填埋、焚烧等设施、场所，应当遵守国家和省相关环境保护标准，其选址与学校、医院、集中居住区等环境敏感目标应当保持足够防护距离，防护距离应当符合经批准的环境影响评价文件要求。已建固体废物集中收集、贮存、利用、处置设施的防护距离内，不得新建学校、医院、集中居住区等环境敏感目标。 本项目为作物专用配方肥的生产，不属于工业固体废物集中贮存、处置以及生活垃圾卫生填埋、焚烧等设施、场所。 符合 1-15.严禁以任何形式侵占河道、围垦水库、非法采砂。河道管理单位组织营造和管理竹仔坑水库、大液河、丽江、黄江、东溪河等岸线护堤护岸林木，其他任何单位和个人不得侵占、砍伐或者破坏。 本项目建设生产不涉及侵占河道、围垦水库、非法采砂，所在位置也不涉及竹仔坑水库、大液河、丽江、黄江、东溪河等岸线护堤护岸。 符合 1-16.严格控制跨库、穿库、临库建筑物和设施建设，确需建设的重大项目和民生工程，要优化工程建设方案，采取科学合理的恢复和补救措施，最大限度减少对水库的不利影响。严格管控库区围网养殖等活动。 本项目建设生产不涉及跨库、穿库、临库建筑物和设施建设，也不涉及围网养殖。 符合 1-17.河道管理范围内应当严格限制建设项目和生产经营活动，禁止非法占用水利设施和水域。利用河道进行灌溉、航运、供水、水力发电、渔业养殖等活动，应当符合河道整治规划、河道岸线保护和开发利用规划、水功能区保护要求，统筹兼顾，合理利用，发挥河道的综合效益。 本项目建设生产不涉及非法占用水利设施和水域，也不涉及利用河道进行灌溉、航运、供水、水力发电、渔业养殖等活动。 符合 能源资源利用 2-1.贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，用水总量、万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等用水总量和效率指标达到市下达目标要求。 本项目生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水。 符合 2-2.新建、改建、扩建建设项目应当配套建设节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。城市规划区内新建、改建、扩建建设项目需要用水的，还应当制定节约用水方案。 本项目生产过程不涉及生产用水，主要用水为员工生活用水，员工生活用水配套了相关的节水设施，采取节水型工艺、设备和器具。 符合 2-3.在地下水禁采区内，不得新建、改建或者扩建地下水取水工程。 本项目生产过程不涉及地下水的开采和利用。 符合 2-4.禁止在高污染燃料禁燃区销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按县人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目生产过程不涉及使用高污染物燃料，使用的能源主要为电能。 符合 2-5.科学实施能源消费总量和强度“双控”，把清洁生产审核方案主要内容纳入海丰县节能降耗、污染防治等行动计划中。 本项目建成后按相关要求实施能源消费总量和强度“双控”。 符合 污染物排放管控 3-1.加快单元内城镇污水管网排查和修复，完善污水管网建设，在有条件区域开展雨污分流；加快海丰县城第二污水处理厂、陶河镇污水处理厂、赤坑镇污水处理厂和平东镇、公平镇、陶河镇等镇污水处理设施配套污水管网建设，确保黄江河、东溪河流域城镇污水得到有效处理；加快推进海丰县污水处理设施建设，加快单元内自然村农村生活污水治理，推进农村配套污水干管和入户支管的建设，全面核查已建农村生活污水处理设施，确保正常运营。 本项目生产过程主要外排污水为员工生活污水，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理。 符合 3-2.加强单元内禁养区畜禽养殖排查，严厉打击非法养殖行为，整治关闭养殖场遗留粪污塘。单元内现有规模化畜禽养殖场（小区）100%配套建设粪便污水贮存、处理与利用设施，提高畜禽养殖废弃物资源化利用率；加强河道内外水产养殖尾水污染治理，实施养殖尾水达标排放。 本项目为作物专用配方肥的生产，不涉及畜禽养殖。 符合 3-3.按照“一支流一策”的原则，开展单元内黄江河、东溪河支流污染综合整治；大力推进黄江河、东溪河流域干、支流入河排污口“查、测、溯、治”，形成明晰规范的入河排污口监管体系。 本项目纳污水体为黄江河，黄江河监测指标符合《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）》III类标准限值。 符合 3-4.建立健全重污染行业退出机制，建立长效监管机制防止“散乱污”、“十小企业”回潮，强化企业废水处理设施及工业集聚区污水集中处理设施运行维护管理。 本项目生产过程主要外排污水为员工生活污水，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理。 符合 3-5.重点加强采石场、露天施工场地、水泥制品行业堆场地等扬尘面源的控制，提高露天面源的精细化管理水平。 本项目为作物专用配方肥的生产，不属于采石、露天施工、水泥制品行业。 符合 3-6.禁止向竹仔坑水库、大液河、丽江、黄江、东溪河等水体排放、倾倒生活垃圾、建筑垃圾或者其他废弃物。 本项目生产过程中固体废物均采取相关处理设施，不涉及向竹仔坑水库、大液河、丽江、黄江、东溪河等水体排放、倾倒生活垃圾、建筑垃圾或者其他废弃物。 符合 环境风险防控 4-1.禁止在江河、水库集水区域使用剧毒和高残留农药。 本项目生产过程不涉及在江河、水库集水区域使用剧毒和高残留农药。 符合 4-2.生产经营活动涉及有毒有害物质的企业需持续防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水，并应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，及时采取技术、管理措施消除隐患。 本项目建成后，项目内场地均进行硬化处理，危废暂存间进行防腐、防渗处理。 符合 综上所述，本项目符合《汕尾市“三线一单”生态环境分区管控方案》（汕府〔2021〕29号）的相关要求。 3、产业政策符合性分析 本项目主要从事作物专用配方肥的生产，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）和《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中鼓励类、限值类和禁止（淘汰类）项目，属于允许类建设项目。 根据《市场准入负面清单》（2022版），本项目未列入负面清单管理的企业投资项目，属于允许建设项目。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 4、选址合理性分析 本项目位于海丰县生态科技城内，根据《广东海丰经济开发区总体规划关系图》可知（详见附图10），项目用地性质为工业用地。 根据建设单位提供的不动产权证（证号：粤2022海丰县不动产权第0000718），项目用地性质为二类工业用地（详见附件4），符合相关用地规划。 综上所述，本项目选址符合规划要求，是可行的。 5、与《广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（ 粤环〔2021〕10号）相符性分析 该通知指出： 全面推进产业结构调整。珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。大力推进低VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。 深入推进水污染减排。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。 大力推进“无废城市”建设。健全工业固体废物污染防治法规保障体系，建立完善工业固体废物收集贮存、利用处置等地方污染控制技术规范。在重点行业开展工业固体废物纳入排污许可管理试点。建立完善固体废物综合利用评价制度，推动大宗工业固体废物综合利用，提升一般工业固体废物综合利用水平。 本项目不属于珠三角地区，且不属于上述禁止类项目；生产过程不涉及使用的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂原辅材料，项目产生的废气主要为颗粒物，经集气罩收集后，统一引至“脉冲布袋除尘”装置处理达标后引至高空排放。 本项目无生产废水产生及排放，员工日常办公生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池处理排入海丰县城第二污水处理厂处理。 本项目运营期间产生的各类固体废物处置去向明确，切实可行，对周边环境影响不大。 综上，本项目的建设与《广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环〔2021〕10号）的要求是相符的。 6、与《广东省生态文明建设“十四五”规划》（粤府【2021】61号）的相符性分析 该规划指出： 推动沿海经济带协调发展。东西两翼着力优化产业布局，打 造生态环境与经济社会协调发展区。加强以云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护，强化红树林等滨海湿地保护，严禁侵占自然湿地，实施退耕还湿、退养还 滩、退塘还林。推动重大产业向东西两翼沿海地区布局，建设国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，大力发展先进核能、海上风电等产业，建设沿海新能源产业带。优化能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。科学合理利用岸线资源，提高岸线和海 域的投资强度、利用效率。严格执行练江、小东江等重点流域水污染物排放标准，进一步提升工业园区污染治理水平。新建项目 原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城，用地为工业用地，不属于云雾山、天露山、莲花山、凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障，也不属于红树林等滨海湿地；项目生产过程使用能源主要为电能，外排污水主要为员工生活污水，经市政管网进入海丰县城第二污水处理厂处理达标后排入黄江河；项目生产过程不涉及氮氧化物和挥发性有机物的产生及排放。 综上，本项目的建设与《广东省生态文明建设“十四五”规划》（粤府【2021】61号）的要求是相符的。 7、《汕尾市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 该规划指出： 严格生态环境准入，强化源头管控。对不能稳定达标流域，严格执行建设项目主要污染物排放总量前置审核和环评备案制度，实行控制单元内污染物排放“减量置换”。对不符合产业政策或功能区划要求、未取得主要污染物总量指标或排水无法纳入市政管网的建设项目，一律实施项目限批；对未完成总量削减指标或考核断面水质达不到功能区目标要求的行政区，严格实施区域限批。 本项目外排污水主要为员工生活污水，经市政管网进入海丰县城第二污水处理厂处理达标后排入黄江河；黄江河各监测指标符合《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）》III类标准限值。 8、与《广东海丰经济开发区总体规划（2019-2035年）》相符性分析 根据《广东海丰经济开发区总体规划（2019-2035年）》，该开发区发展定位为：汕尾市高端产业示范区，未来海丰及汕尾融入粤港澳大湾区的重要产业载体，高新技术产业与本地企业紧密结合的科技型、生态型和集约型的新型园区。打造科技创新为主导的生态科技新城； 规划结构为：整体形成“一心双轴四组团”的空间结构。（1）、一心：指规划区中部以生态科技园核心区为基础构建综合服务核心；（2）、双轴：依托海紫路打造纵向空间发展轴，以规划区中部东西向主干道打造横向空间拓展轴；（3）、四组团：指北部商贸物流组团、中部现代产业组团、西部传统产业组团、南部生活服务组团。 本项目位于广东海丰经济开发区中部现代产业组团区域，主要生产作物专用配方肥，生产过程无生产废水产生及排放，废气污染物主要为粉尘废气，所在用地为二类工业用地，符合《广东海丰经济开发区总体规划（2019-2035年）》的相关要求。 9、与《广东海丰经济开发区扩区发展方向区》产业准入相符性分析 广东海丰经济开发区扩区发展方向区主导产业为精密机械与技术装备制造、电子信息、服装、珠宝首饰，其中服装行业不能涉及水洗、印染工序。本项目位于广东海丰经济开发区扩区发展方向区之外，不在该开发区扩区范围内，因此不受其产业准入限制。本项目与广东海丰经济开发区扩区发展方向区的位置关系见附图12。 10、与《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（汕府办函〔2021〕186号）相符性分析 根据《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》（以下简称“《方 案》”）精神，关于大气、水、土壤污染防治工作主要如下所示： （1）水环境方面以改善水环境质量为目标，《方案》还提出深入推进城市生活污水、工业污染、农村生活污染、农业面源污染、地下水污染、港口船舶污 染等治理，并巩固提升饮用水源保护、水环境水生态协同管理、重点流域协同治理水平。 本项目位于汕尾市海丰县生态科技园四期，不涉及饮用水源保护区，不取用地下水，且项目生活污水排入市政污水管网，最终进入海丰县城第二污水处理厂深度处理，不影响区域水环境质量改善的目标。 （2）大气环境方面挥发性有机物（VOCs）综合治理是关键。《方案》要求各地制定、实施低VOCs替代计划，制定省重点涉VOCs行业企业清单、治理指引和 分级管理规则。并深化炉窑分级管控，推进钢铁和水泥行业等重点项目减排降 污等。 本项目从事复合肥料的生产，生产过程不涉及VOCs产生及排放，生产过程涉及的大气污染物主要为颗粒物，同时配套建设废气和收集治理措施，实现达标排放，基本符合《方案》提出要求。 （3）土壤环境方面《方案》明确，要完成重点行业企业用地调查成果集成，开展典型行业用地及周边耕地土壤污染状况调查，加强工业污染源、农业面源、 生活垃圾污染源防治。同时，加大耕地保护力度，稳步推进农用地分类管理， 严防重金属超标粮食进入口粮市场。 本项目用地位于汕尾市海丰县生态科技园四期，地块用途为工业用地，不属于耕地，符合《方案》提出要求。 综上分析，项目的建设符合《汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（汕府办函〔2021〕186号）的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模 1、工程内容 广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）农业社会化服务建设项目（以下简称“本项目”）是由海丰县嘉丰农业科技服务有限公司（以下简称“建设单位”）投资建设的，选址于广东省汕尾市海丰县生态科技城四期KJC-01-0201-03地块。本项目总投资30010万元，占地面积29276m2，建筑面积26261.23m2，主要从事作物专用配方肥的生产加工，主要生产工艺为：原料筛分、配方计量、投料、混合搅拌及出料包装，年产作物专用配方肥1万吨。 本项目主要建筑包括1栋2层农资保供中心、1栋5层农业社会化服务中心和1栋2层保卫室，项目经济指标情况详见附表6，具体工程组成情况详见表7所列。 表6 项目经济指标情况一览表 建筑物名称 层数 楼高（m） 总占地面积（m2） 总建筑面积（m2） 农资保供中心 2 20.3 12215 22412.58 农业社会化服务中心 5 21.9 629.64 3532.65 保卫室 2 8.4 108 216 合计 / / 12952.64 26161.23 名称 单位 数量 备注 总用地面积 m2 29276 / 总建筑面积 m2 26161.23 / 实际容积率 / 0.894 / 计容建筑面积 m2 45686.26 单层建筑层高超8m，计容积率建筑面积按2倍计算 计容容积率 / 1.561 ＞1.5，＜3.3 建筑密度 % 44.24 ≤50% 绿地面积 m2 2789.37 ≤总占地面积的20% 大型车停车位 个 22 / 小型车停车位 个 36 / 注：项目总占地面积为29276m2，其中建筑物占地面积为12952.64m2，剩余占地面积主要为厂区内道路、停车区域、无人机训练场等区域的占地面积； 7 项目工程组成情况一览表 工程 名称 工程内容 建设内容和规模 备注 主体工程 农资保供中心 2层，混砖结构，楼高为20.3m，占地面积为12215 m2，总建筑面积22412.58m2；主要区域包括：1楼为生产区和无人机维修设备房，2楼为原料存放区、成品存放区 拟建 辅助工程 农业社会化服务中心 5层，混砖结构，楼高为21.9m，占地面积为629.64 m2，总建筑面积3532.65m2；1~4楼为办公区域（4楼设有厨房和食堂），5楼为宿舍 拟建 保卫室 2层，混砖结构，楼高为8.4m，总建筑面积216m2 拟建 储运工程 原料仓库 位于农资保供中心2楼，建筑面积约4000m2 主要用于存放原材料 成品仓库 位于农资保供中心2楼，建筑面积约4000m2 主要用于存放成品 公用工程 供水 用水由市政自来水公司提供 / 排水 实行雨污分流。生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理，达标后经市政污水管网排入海丰县城第二污水处理厂处理，尾水排入丽江，再汇入黄江河；雨水通过雨水管排入市政雨水井 / 供电 由市政电网供电，不设置备用发电机 / 消防 室内外布置消火栓，生产车间内设置消防报警系统，配备手提式灭火器 / 环保工程 废气治理设施 原料筛分、投料和包装工序粉尘废气经1套“脉冲布袋除尘装置”处理后通过21m高排气筒DA001排放，并加强车间通风措施 / 厨房油烟废气经1套“高效静电油烟处理装置”处理后通过21m高排气筒DA002排放； / 废水治理设施 生活污水经隔油隔渣池和三级化粪池预处理，达标后经市政污水管网排入海丰县城第二污水处理厂处理，尾水排入丽江，再汇入黄江河 / 噪声治理设施 减振、隔声、降噪等 / 固废治理设施 生活垃圾收集后交由环卫部门处置；餐厨垃圾和废油脂妥善收集后交有相关处理能力的单位处理 / 布袋除尘装置收集的粉尘收集后作为原料回用于生产、废包装材料收集交资源回收单位处理 项目计划在农资保供中心1楼设置一个占地面积为10m2的一般固废暂间 废机油桶、废机油、废含油抹布和手套，经妥善收集后交由具有危险废物回收处理资质的单位进行处理 项目计划在农资保供中心1楼设置一个占地面积为10m2的危废暂存间 2、主要产品及产能 本项目的产品及产量情况详见表8所示。 表8 项目产品产量一览表 序号 主要产品名称 年产量 （万吨/年） 包装方式及包装规格 备注 1 作物专用配方肥 1.0 袋装，25kg/袋 暂存于农资保供中心2楼成品仓 3、主要原辅材料及用量 （1）主要原辅材料用量情况 本项目的原辅材料使用情况详见表9所示。 表9 项目原辅材料使用情况一览表 序号 原料名称 物态 年用量（t） 最大储存量（t） 包装方式 包装规格 所在工序 储存位置 来源 1 尿素 固态晶体 5000 1000 袋装 50kg/袋 投料、搅拌混合、出料 原料仓库 外购 外购 2 磷酸二铵 固态晶体 1500 500 袋装 25kg/袋 外购 3 氯化钾 固态晶体 3500 1000 袋装 25kg/袋 外购 4 包装袋 固体 20万条 5万条 / / 包装 外购 5 机油 液体 1 0.25 桶装 250kg/桶 设备维护 外购 （2）原辅材料理化性质 尿素：又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O或CO(NH2)2，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体。易溶于水，在20℃时100毫升水中可溶解105克，水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形，吸湿性强，吸湿后结块，吸湿速度比颗粒尿素快12倍。粒状尿素为粒径1～2毫米的半透明粒子，外观光洁，吸湿性有明显改善。 尿素可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。因为在人尿中含有这种物质，所以取名尿素。尿素含氮(N)46%，是固体氮肥中含氮量最高的。 尿素在酸、碱、酶作用下（酸、碱需加热）能水解生成氨和二氧化碳。对热不稳定，加热至150~160℃将脱氨成缩二脲。硫酸铜和缩二脲反应呈紫色，可用来鉴定尿素。若迅速加热将脱氨而三聚成六元环化合物三聚氰酸。 尿素为利尿脱水药，其作用与甘露醇相似。主要用于治疗脑水肿、青光眼等。本药静注或快速静滴常用量每次0.5～1g/kg，于20～30min内滴注完毕。 磷酸二铵：是一种无机化合物，化学式为(NH4)2HPO4，为白色结晶性粉末，溶于水，不溶于乙醇和丙酮，主要用作食品膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、饲料添加剂，也可用作纺织品、纸、木材、蔬菜、纤维防火剂。密度：1.203g/cm3，熔点：155℃（分解），折射率：1.53。 氯化钾：是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸，外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。性质基本同氯化钠，氯化钾可以做工业制备金属钾的原料（用金属钠在850℃高温条件下置换，这是个可逆反应，从热力学性质上来讲有利于可逆反应的进行的，因为钾达到沸点温度774℃时变成钾蒸汽溢出，有利于反应方向右移。） 毒理性：口服过量氯化钾有毒；半数致死量约为2500 mg/kg（与普通盐毒性近似）。静脉注射的半数致死量约为100 mg/kg，但是它对心肌的严重的副作用值得注意，高剂量会导致心脏停跳和猝死。注射死刑就是利用氯化钾过量静脉注射会导致心脏停跳的原理。 4、主要生产设备 本项目的生产设备详见表10。 表10 项目生产设备清单一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 使用工序 设备所在位置 1 原料仓 LC10-1515 6个 原料储存 农资保供中心2楼 2 料仓格栅网 GSW425-1413 6片 原料筛分 农资保供中心1楼 3 弧形门给料口 GLK20-6035 6个 投料 4 配料秤 CD50-2670 3台 配料 5 配料秤支腿 / 12个 配料 6 汇总输送机 PSGU-12010 1台 投料 7 斗式提升机 THD500 1台 投料 8 搅拌机 JBWS-2000 1台 搅拌混合 9 防分离料仓 LC15-1515 1个 包装 10 双斗定量秤 DB50D-2 1台 包装 11 搅拌包装平台 PT45-3828 1个 出料包装 12 缝包输送机 MTS-3050 1台 包装 13 缝包机头 GK35-7 1台 包装 14 自动折边机 JB9900AS 1台 拆包 15 缝包机立柱及控制系统 SZ-1 1套 包装 16 配料控制系统 KZ50-630 1套 配料 17 直角倒袋机 ZJD-6015 1台 入库 农资保供中心2楼 18 爬坡输送机 PSG-6020 1台 入库 19 振动输送机 FGS-6017 1台 入库 20 压平输送机 YPS-6015 1台 入库 21 托盘库 TPK-10 1套 入库 22 轻载链条线 LTS-1340 1套 入库 23 辊筒输送线 GS-1325 3套 入库 24 单待抓取输送线 GZS-6010 1台 入库 25 码垛机器人 140H 1套 入库 26 机器人抓手 DZS-50 1台 入库 27 码垛控制系统 MKZ-800 1套 入库 5、人员及生产制度 本项目计划招收员工人数为100人，均在项目内食宿，项目实行1班工作制，每班工作8小时，年工作300天，夜间不生产。 6、给排水情况 （1）给水规模 ①生活用水 本项目拟招员工100人，均在项目内食宿。本项目位于汕尾市海丰县，项目员工生活用水量参考广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）表2居民生活用水定额表中——中等城镇用水定额——150L/（人·d），项目年生产300天，则本项目员工生活用水量约为=150L/（人·d）×100人/1000=4500m3/a。 （2）排水规模 ①生活污水 本项目员工生活用水量为4500m3/a，人均生活用水量为150L/（人•d），则排污系数按0.8计，则生活污水量为3600m³/a，经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值后，经市政管网进入海丰县城第二污水处理厂处理处理达标后排入丽江，在汇入黄江河。 本项目水平衡图详见图1。 图1 项目水平衡图 （单位t/a） 7、平面布局情况 本项目占地面积29276m2，建筑面积26261.23m2，主要建筑包括1栋2层农资保供中心、1栋5层农业社会化服务中心和1栋2层保卫室，项目总平面布置图详见附图2。 8、四至情况 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城内，项目所在地的项目北面、南面、东面均为海丰县生态科技城待建设地块；西面为山地。本项目的四至图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目生产工艺 图2 本项目生产工艺流程及产污节点图 2、工艺流程说明： （1）原料筛分：将外购回来的尿素、磷酸二胺和氯化钾拆包（拆包工序为人工拆解原料包装袋袋口的包装线，拆解过程不会对原料包装袋进行振动等操作，过拆包过程无粉尘产生）后分别倒入相应料仓内经过料仓筛网进行筛分，主要是通过一定规格的筛网去除原料中的一些结块和杂质，该工序会产生粉尘废气、废包装材料、杂质和设备噪声。 （2）配方计量：根据产品配方，通过计量系统，对各种原料进行计量配料，计量系统与原料仓通过管道连接，通过配料系统自动计量各种原料用量，由于计量设备和输送管道均为密封状态，通过空气动力系统输送物料，该过程不会产生粉尘，此过程产生的污染物为噪声。 （3）投料：将配好的原料经输送机和提升机投入搅拌机内，输送机、提升机和输送管道均为密封状态，通过空气动力系统输送物料，输送过程不会产生粉尘，但由提升机将原料倒入搅拌机的投料口为敞开状态，因此投料过程会有粉尘产生，因此该投料过程产生污染物为粉尘废气及设备噪声。 （4）搅拌混合：投料完成后，在搅拌机内进行机械搅拌，将各种原料进行充分搅拌混合，搅拌机内为密封状态，但搅拌过程中投料口是处于敞开状态，搅拌过程投料口会有粉尘废气从投料口逸散出来，经投料口集气罩收集，该工序会产生设备噪声和粉尘废气产生。 （5）出料包装：搅拌混合好的产品，经计量系统定量出料，进行按25kg/袋的包装规格进行包装处理，由于出料时候，搅拌机出料口与包装袋之间存在高度差，因此出料包装过程会产生粉尘废气和设备噪声。 （6）产品检验：对包装好的产品进行抽样检测，主要检测样品的外观、粒度、是否结块，混合是否均匀等，该工序会产生不合格产品和设备噪声，不合格产品重新回用到搅拌工序。 （7）成品入库：对包装好的产品进行打包处理（按一定数量堆叠好后，使用塑料薄膜进行打包），然后通过手动叉车运至原料仓库进行入库处理，该工序会产生废包装材料和噪声。 3、项目产污环节污染物情况如下所示： 表11 项目运营期产污环节一览表 序号 污染物类型 产污环节 污染物名称 1 废水 员工办公 生活污水 2 废气 原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装工序 粉尘废气、臭气浓度 厨房 厨房油烟 3 噪声 生产过程 机械噪声 4 生活垃圾 员工办公 生活垃圾 5 厨房食堂 餐厨垃圾和废油脂 6 一般固废 除尘装置 收集的粉尘 产品检验 不合格产品 废零部件 无人机维修 包装工序 废包装材料 7 危险废物 设备维修 废机油、废含油抹布和手套和废机油桶 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址为汕尾市海丰县生态科技城内，为新建项目，不存在原有污染情况。 根据调查了解，项目所在地的项目北面、南面、东面均为海丰县生态科技城待建设地块；西面为山地；本项目附近有其他的生产企业，其会带来一定量的废水、废气、噪声和工业固体废弃物等污染问题。周边的工业企业生产过程中产生的污染，通过采取相应的环保措施，该部分的污染得到治理。根据调查资料显示，本项目周边多为工业厂房、村庄和农庄，与本项目有关的主要环境问题是项目周围道路上过往机动车产生的噪声和过往机动车排放的尾气；周边工厂厂房排放的废气（有机废气、粉尘、恶臭污染物）、废水（生产废水、生活污水）、噪声（生产设备噪声）及固废（生活垃圾、废包装材料、废原料桶、边角料等）；周边居民和农庄产生的厨房油烟，生活污水和生活垃圾等。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、空气质量达标区判定 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）》，本项目所在地环境空气质量为二类功能区（详见附图7），大气环境质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单的二级标准。 根据汕尾市生态环境局发布的《2021年汕尾市生态环境状况公报》，本项目所在区域汕尾市为环境空气质量达标区。 2、基本污染物环境质量现状 根据海丰县城2021年第一季度至第四季度的环境空气质量季报统计（ttp://search.gd.gov.cn/search/all/660003?keywords=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%A9%BA%E6%B0%94%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%B9%B4%E6%8A%A5），2021年海丰县空气质量6项污染物年平均浓度达到国家二级标准，具体见表12。 表12 项目区域2021年环境空气质量主要指标 单位：μg/m3（一氧化碳：mg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均浓度 6.25 60 10.42 达标 NO2 14.75 40 36.88 达标 PM10 34.5 70 49.28 达标 PM2.5 20.5 35 58.57 达标 CO 日平均值的第95百分位数浓度 1.2 4 30.0 达标 O3 日最大8小时平均值的第90百分位数浓度 126.25 160 78.9 达标 3、特征污染物环境质量现状 本项目排放的特征污染物为TSP和臭气浓度，其中臭气浓度没有相关国家、地方环境空气质量标准限值，TSP在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有浓度限值要求。综上述，根据“编制指南”要求，本项目对TSP进行环境质量现状评价。 为了解本项目产生的特征污染物（TSP），项目委托广东联创检测技术有限公司对大气环境进行补充监测，监测时间为2022年9月7日~9日，连续监测3天，监测项目为TSP，监测点位A1位于项目东北面约1880m（报告编号：LCT202209025，监测点位于当季主导风向下风向5km范围内，且为近3年数据，故上述监测数据有效）。现状监测报告详见附件6，监测点位见附图9，监测数据见下表。 表13其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 东桥村 1150 1430 TSP 2022.9. 东北 1880 注：监测点坐标为以项目中心（E115°21′10.213″，N23°1′23.948″）为原点（0,0）的相对坐标。 表14 项目所在地大气环境质量现状监测结果表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/(μg/m3) 监测浓度范围/(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 东桥村 1150 1430 TSP 日均值 450 61-73 16.2 0 达标 注：监测点坐标为以项目中心（E115°21′10.213″，N23°1′23.948″）为原点（0,0）的相对坐标。 根据表12和表14数据可知，本项目所在区域二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧和TSP均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目周边水体为竹仔坑水库、黄江，纳污水体为黄江。根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）》竹仔坑水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，黄江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 为了解本项目所在区域的水环境质量现状，本报告引用广东省生态环境厅发布的广东省入海河流2021年第四季度监测信息——黄江河（海丰西闸断面）（http://gdee.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3817/post_3817576.html#3194），项目所在地黄江河水环境质量情况如下图所示。 图3 项目地表水水质监测结果截图 根据上表监测结果，黄江河各监测指标符合《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）》III类标准限值，黄江河水体为水环境质量达标区。 三、声环境质量现状 根据《汕尾市声环境功能区区划方案》（汕环[2021]109号），本项目所在区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区（详见附图8），声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，项目无需进行声环境质量现状调查。 四、地下水环境质量现状 本项目运营过程无生产废水产生及排放，主要产生的污水为员工生活污水，上述污水均不含有毒有害难降解的污染物、重金属；项目生产车间、三级化粪池、隔油隔渣池和危废暂存间等地面进行硬底化和防渗防腐处理，经隔油隔渣池+三级化粪池预处理的生活污水排入市政污水管网，进入海丰县城第二污水污水处理厂处理，因此项目无地下水污染源和污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展地下水环境现状调查。 五、土壤环境质量现状 本项目运营过程无生产废水产生及排放，主要产生的污水为员工生活污水，上述污水均不含有毒有害难降解的污染物、重金属；项目生产车间、三级化粪池、隔油隔渣池和危废暂存间等地面进行硬底化和防渗防腐处理，经隔油隔渣池+三级化粪池预处理的生活污水排入市政污水管网，进入海丰县城第二污水污水处理厂处理，项目厂区内无地面漫流和地面下渗途径；粉尘废气经相应处理设施处理后达标排放，而且排放量十分少，大气沉降对周边环境影响甚微，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展土壤环境现状调查。 六、生态环境质量现状 本项目用地位于汕尾市海丰县生态科技城内，而且用地范围内不含有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 七、电磁辐射 本项目不属于新建或改建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 本项目位于汕尾市海丰县生态科技城内，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 本项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装等工序产生的粉尘废气中的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值；生产过程产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1和表2排放限值标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度。 综上述，本项目大气污染物排放标准详见表15。 表15 本项目大气污染物排放标准 废气种类 排气筒编号 污染物 排气筒高度 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 标准来源 粉尘 DA001 颗粒物 21 120 6.22（折半3.11） 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 厨房油烟 DA002 油烟 21 2.0 / 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 厂界无组织废气 / 颗粒物 / 1.0 / 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值 臭气浓度 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改改扩建二级标准 注：1、根据《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)项目DA001排气筒未高出200m范围内最高建筑物3m以上，因此排放速率标准按50%执行，上表中的排放速率按50%进行折算。 二、水污染物排放标准 本项目生活污水（包括食堂污水）经“隔油隔渣池+三级化粪池”污水处理系统处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值，通过市政污水管道排入海丰县城第二污水处理厂处理。 表16 本项目水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 废水类型 污染因子 （GBT31962-2015）C级标准 （DB44/26-2001）第二时段三级标准 执行限值 排放标准 生活污水 CODCr ≤300 ≤500 ≤300 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值 BOD5 ≤150 ≤300 ≤150 SS ≤250 ≤400 ≤250 氨氮 ≤25 / ≤25 动植物油 ≤100 ≤100 ≤100 三、噪声排放标准 本项目运营期东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（项目夜间不生产）。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 四、固体废物控制标准 一般固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求； 危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水污染物总量控制指标 本项目无生产废水排放，外排的的员工生活污水经预处理后，进入海丰县城第二污水处理厂，其水污染物总量控制指标计入该污水处理厂的总量控制指标，因此本项目不再另设水污染排放总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标 本项目主要废气污染物为原料筛分、投料和出料等工序产生的粉尘，粉尘废气经1套“脉冲布袋除尘装置”处理后经排气筒高空排放，根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》，颗粒物不属于生态环境保护目标指标，无需申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目占地面积29276m2，建筑面积26261.23m2，项目建筑均为新建，在建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境产生影响和造成破坏。项目施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、机械设备废气；施工废水、设备清洗废水、施工人员生活污水；施工机械噪声；施工弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 一、施工期废水环境影响分析和保护措施 1、生活污水 本项目预计施工期有施工人员40人，施工期为12个月，每月按30天计，职工生活用水广东省地方标准《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），不在厂区食宿员工按办公楼无食堂和浴室确定，按10m3/（人•a）进行计算，生活污水产污系数为0.9，施工期生活污水产生量为360m3。本项目不设施工营地，施工人员主要来自周边村镇，不在项目内住宿，施工期产生的生活污水依托周边居民的生活污水处理设施处理后，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理。因此，施工期生活污水对周围环境的影响较小。 2、施工废水 施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水以及施工机械运转与维修过程中产生的含油污水等。 施工废水的产生量较少，主要污染物为SS、石油类等污染物。施工废水收集后经沉淀池隔油、沉淀处理后回用于场地与道路抑尘、车辆冲洗等，不外排。禁止将施工废水排入周边水体。 通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对周围水体的影响。环评建议采取如下防治措施： 项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入地表水体，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度。 项目基础的大开挖工程应尽量避开雨季，安排在旱季进行，同时尽量缩短施工现场大面积裸露的时间，以减少施工期，特别是基础大开挖时产生的水土流失。 尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量；施工过程中必须对废土、废物采取防止其四散的措施。水泥、黄砂、石灰等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，以免这些物质随雨水流入水域而冲刷污染附近水体。 建设单位应与项目的建筑施工单位密切配合，严格控制可能对周围水体产生石油类污染现象的发生。在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污、尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。只要加强管理，科学施工，本项目建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。 施工单位应严格执行《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），对施工污水的处理进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路和周边的河涌、环境。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在项目施工场所内产生施工废水的地方，在临时堆场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，将产生的含泥砂量大的施工废水进行沉淀处理后，回用于混凝土养护、砂石料清洗等工序，不外排；晴天时，增加施工场地内的道路及施工面水的喷洒，降低扬尘对区域空气环境的影响。 项目施工场地设置进出车辆冲洗平台，并在平台周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井，施工废水经简易隔油沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。 施工现场要保持道路畅通，场地平整，无大面积的积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。 施工形成的疏松土层要及时压实，视工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少地表水的携沙量和污染物含量。 项目施工期产生的施工人员生活污水不可随意乱排，依托周边住宅处理设施对生活污水进行处理后，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理。 项目施工期场地内形成的雨水地表径流经场地四周设置的截排水沟集中收集后，再经雨水沉砂池沉淀处理后外排，对周围地表水环境影响较小。 综上所述，本项目施工期废水防治措施可行。 二、施工期废气环境影响分析和保护措施 本项目施工期产生的废气主要包括施工扬尘、粉尘，施工机械、运输车辆排放的汽车尾气。 1、施工场尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表所示。 表18 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km•辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0. 403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由表18可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期实施每天洒水4-5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP影响范围缩小到20-50m，详见表19。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50 100m TSP小时 平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 本项目施工期应对运输道路及时清扫、洒水，并加强施工管理，施工时采用围挡围蔽，选用商品混凝土，采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对环境的影响。 2、机动车尾气 机动车废气的NO2排放浓度在静风条件下1h平均浓度最高为0.00054mg/m3，占评价标准的0.2%。施工车辆排放的废气经扩散稀释后对周围环境的影响较小。 为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，根据《汕尾市扬尘污染防治条例》等相关要求，建议采取以下防护措施： 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施。根据《汕尾市扬尘污染防治条例》等相关要求，建设工程施工工地周围应当设置连续的硬质密闭围挡，主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置围挡的，其高度不得低于2.5米；在其他路段设置围挡的，其高度不得低于1.8米。同时应当在围挡外粘贴公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、投诉举报电话等信息。 督促施工工地在基坑开挖阶段，施工便道应当及时铺填碎石或钢板或其他材料，施工到±0.001时，施工道路必须实现硬底化，现场裸露部分要做好扬尘措施。 干燥季节期间，现场必须先洒水后才能施工；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。施工现场必须设置封闭式垃圾堆放点，余泥、施工垃圾、生活垃圾应分类堆放，及时清运出场，并按照有关规定合法合理处置。不能及时清运的，应采取遮盖、洒水等防尘措施，不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。根据《汕尾市扬尘污染防治条例》等相关要求，建设工程施工工地地面应当实行硬地化管理，四十八小时内不作业的裸露地面应当采取定时洒水等扬尘污染防治措施；超过四十八小时不作业的，应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。 根据施工工地的实际情况，施工期间，应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网，确保达到防尘效果。 根据《汕尾市扬尘污染防治条例》等相关要求，城市建成区建设项目的施工现场出入口应当安装监控车辆出场冲洗情况及车辆车牌号码视频监控设备；建筑面积在三万平方米以上的，还应当安装扬尘在线监测设备。本项目工地门口要设置视频监控、洗车槽、自动洗车架、高压水枪和车辆放行栏杆，并安排专人负责。车辆出入施工现场必须登记，对出入工地的运输车辆严格控制，装载物料不得高于车厢围栏，物料必须完全遮盖防止遗撒外漏。“泥头车”及运料车等运输车辆必须对车轮、车身、车槽帮等部位进行冲洗除泥后才能驶出建筑工地，确保驶出工地的车辆车体清洁、车轮无泥土附着。 开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 根据《汕尾市扬尘污染防治条例》等相关要求，施工现场堆放的砂石等工程材料或者容易产生扬尘的大堆物料，应当密闭存放，采取覆盖措施的应当按时洒水压尘；水泥、砂土等易产生扬尘的建筑材料应当在库房或者密闭容器内存放，如果需要露天放置，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并且采取有效覆盖措施，搬运时应当有降尘措施；在建（构）筑物施工中运送散装物料、建筑垃圾的，应当采用密闭方式；清理楼层建筑垃圾的，应当采取扬尘防治措施，禁止高空抛掷、扬撒；建筑土方、工程渣土和建筑垃圾应当及时清运；无法及时清运的，采用封闭式防尘网遮盖，并且定时洒水；不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；建筑施工现场禁止焚烧垃圾等各类废弃物；混凝土搅拌站的搅拌塔楼及物料输送系统、砂石堆场，应建设扬尘封闭设施，并在封闭仓内安装除尘降尘设备。 加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 经采取以上大气污染防治措施后，项目施工期废气对周围大气环境影响较小。 三、施工期噪声环境影响分析和保护措施 在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源的辐射量相互叠加，声级值将增加，辐射范围也增大。 虽然施工作业噪声不可避免，但可通过采取相应措施减少噪声对周围环境的影响。建议建设单位应采取以下措施降低施工噪声的影响： （1）建筑施工单位使用推土机、破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、搅拌机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，办理建筑施工噪声排放许可证。 （2）按规定限时段施工，建筑施工单位不得于午间（12:00～14:30）和夜间（22:00～次日6:00）在居住区、医院、学校周围从事噪声、振动超标的建筑施工活动。 （3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （4）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （5）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对近周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如卷扬机、电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （6）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （7）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （8）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 （9）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 四、施工期固废环境影响分析和保护措施 施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾。 1、生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾约20kg/d，施工期间生活垃圾总产生量为7.2t。施工期生活垃圾以有机类废物为主。这类固体废物的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有的BOD5、CODcr、大肠杆菌等会对项目附近的环境产生不良影响。本项目施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理，不会对项目周围环境产生明显影响。 2、建筑垃圾 建筑垃圾主要产生于主体工程建设过程。在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，产生的施工废料约为100t。工程产生的建筑施工垃圾，建设方可考虑将其筛分后用作回填、回用、造型等。对不能利用的垃圾需按照河源渣土管理部门的要求统一处置，将施工渣土运到指定的消纳地点。 施工单位应加强管理，分类进行全面收集、合理处置。其防治措施如下： 根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场址内周转，就地利用，以防污染周围的水体水质和影响周围环境。 生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，将生活垃圾收集后，及时交由环卫部门清运处理。建筑垃圾包括施工建材包装纸、水泥袋以及一些残钢等废弃材料应集中收集至固废临时贮存点，回收利用；建筑施工过程中产生大量余泥、渣土、施工剩余废物料等固体废物，先进行回收利用，对不能利用的垃圾需将施工渣土运到具有相关处理资质的消纳地点。 车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 项目施工期产生的建筑垃圾均按指定路线运往建筑垃圾填埋场处理。 制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。 在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 采取上述固体废物防治措施后，施工期产生的固体废物对周边环境影响很小。 5、施工期生态环境影响和保护措施 本项目工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。项目所在区域地势平坦，坡度较小，区域内水土流失主要为轻度流失，因此，施工期只要做好水土保护措施，对当地的生态环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 （1）原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装工序粉尘废气 本项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装等工序均会产生一定的粉尘废气。 本项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装等工序产生的粉尘废气的污染物以颗粒物表征，上述颗粒物产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部公告 2021年第24号）》中2624复混肥料制造行业系数手册——2624复混肥料制造行业系数表——混合法——颗粒物产排污系数8.4千克/吨-产品。本项目年产作物专用配方肥1万吨，则项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装等工序颗粒物产生量为84t/a。根据建设单位提供资料，项目上述工序每天作业时间约为8小时，年生产300天。 本项目计划在原料筛分、投料和出料包装工位上方设置集气罩收集粉尘废气（搅拌混合过程粉尘废气的产生工位主要在投料口处，因此该工序产生的粉尘废气与投料工序产生的粉尘废气经同一个集气罩收集），并在集气罩口配套软帘，增加收集效率，搅拌机则通过与设备连接的管道直接抽排风收集粉尘废气，废气经收集后进入1套“布袋除尘装置”处理后引到21m高排气筒（DA001）排放。 综上述，由于本项目集气罩的收集口四周设置了软帘，考虑到软帘材质较软，实际操作过程中，收集效率不能完全达到四面围挡的密闭收集效果，因此本评价参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》中顶吸罩（上部伞形罩，冷形态，三面围挡情况）的有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模，在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气管风速可取0.25m/s~2.5m/s，项目取集气罩风速为1.0m/s，依据以下经验公式计算得出生产设备所需的风量L。 L=W×h×Vx 其中：h——集气罩至污染源的距离（考虑到设置了软帘，缩短了收集口制污染源的距离，取0.3m）； W——集气罩的罩口长度（取1.0m）； Vx——控制风速（取1.0m/s）。 每个工位均设1个集气罩，经上式计算则单个集气罩的风量为1080m3/h，本项目设置8台集气罩（筛分工位6个，搅拌机投料口1个，出料包装口1个），因此集气罩粉收集系统总风量约为8640m3/h，考虑到损失和保证收集效率，本项目设计总风量为10000m3/h。 综上所述，本项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装粉尘废气通过上述收集措施进行收集，参考《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知粤环办〔2021〕92号》中的附件：广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）中表4.5-1 废气收集及其效率参考值——包围型集气设备——通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），按敞开面控制风速不小于0.5m/s的要求，收集效率按80%进行核算；收集的粉尘废气通过集气罩进行统一收集引至1套“布袋除尘装置”处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（生态环境部公告 2021年第24号）》中2624复混肥料制造行业系数手册——2624复混肥料制造行业系数表——混合法——颗粒物末端治理技术——布袋除尘的处理效率——99%，本次评价取99%，未收集部分粉尘废气在车间呈无组织排放。 根据项目原辅材料物理性质，项目三种原料（尿素、磷酸二铵和氯化钾）均为晶体状颗粒，粒径较大，质量较重，因此项目原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装工序未被收集部分的粉尘会有一部分自然沉降到设备机台周边及车间内，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）中“锯材加工业”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%，考虑到本项目原料颗粒质量与木材加工产生的木料粉尘相当，自然沉降到设备机台周边及车间内的颗粒物保守估计按60%进行核算，剩余40%颗粒物则逸散到车间外环境中呈无组织排放。 综上述，本项目原料筛分、投料和出料包装粉尘废气污染物产生和排放情况见下表20和表21。 表20 本项目粉尘废气颗粒物有组织产排情况一览表 排气筒 污染物 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度 mg/m3 风量 m3/h 处理效率% 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m3 DA001 颗粒物 67.2 28 2800 10000 99 0.672 0.28 28 表21 本项目粉尘废气颗粒物无组织产生及排放情况一览表 污染物 产生量 t/a 产生速率kg/h 生产时间 h 排放量 t/a 排放速率kg/h 备注 颗粒物 16.8 7 2400 6.72 7 车间无组织排放 根据上表数据可知原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装粉尘废气经集气罩收集，通过“脉冲布袋除尘装置”处理后，颗粒物有组织排放浓度及速率可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值。 （2）厨房油烟 本项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种清洁能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，故本次评价不予考虑。 本项目有员工100人，均在厂内食宿。广东居民厨房用油平均耗油系数为30g/d，烹饪过程中食油的挥发损失率约2.83%，由此可知耗油量为0.9t/a，油烟产生量为0.025t/a。本项目设3个基准灶头，参考《广州市饮食服务业油烟治理技术指引》，每个基准炉头的额定风量按2500m3/h计算，项目厨房的日运行时间按3h计算，则本项目油烟产生速率约0.028kg/h，油烟产生浓度为3.73mg/m3。 本项目厨房油烟经静电油烟净化装置处理后，经排气筒引至楼顶排放（DA002）21m排气筒排放，除油烟装置去除率为65%。本项目厨房油烟的产生和排放情况见下表22所示。 表22 项目厨房油烟产排情况一览表 污染物 产生量 t/a 有组织 无组织 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 油烟 0.025 0.025 0.028 3.73 0.009 0.010 1.30 / / （3）异味 本项目在生产时原料和产品会产生一股异味，以臭气浓度进行表征。上述原料筛分、投料和出料包装工序产生的异味，经集气罩收集的异味与粉尘废气一并进入废气处理设施处理后高空排放，未收集部分异味经加强车间抽排风以无组织的形式排放，经上述处理设施处理后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1和表2排放限值标准。 2、各环保措施的技术经济可行性分析 本项目原料筛分、投料和出料包装粉尘废气收集后，采用废气污染治理设施为“脉冲布袋除尘装置”，参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料 及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），项目处理设施可行性技术情况详见下表。 表23 项目废气处理设施可行性技术分析情况一览表 产污环节 污染物 污染防治可行技术 本项目污染物防治措施 是否可行 原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装工序 颗粒物 袋式除尘/湿式除尘（喷淋塔） 脉冲布袋除尘装置 是 根据上表分析，本项目采用的脉冲布袋除尘装置处理粉尘废气是可行的。 表24 本项目废气排放口一览表 排放口编号 废气类型 污染物种类 排放口地理 坐标 治理措施 是否为可行技术 排气 量（m3/h） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排放温度（℃） 经度 纬度 DA001（一般排放口） 粉尘废气 颗粒物 115°21′11.08″ 23°1′24.62″ 脉冲布袋处置装置 是 10000 21 0.44 25 DA002（一般排放口） 厨房油烟 油烟 115°21′7.16″ 23°1′25.74″ 高效静电油烟处理装置 是 7500 21 0.38 35 根据表24各个排气筒的排气量和排气筒出口内径可知，排气筒DA001、DA002的烟气流速约为18.3m/s，DA002排气筒的烟气流速约为18.4m/s，均在15m/s~20m/s之间，符合《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010）的相关要求，排气筒风量及出口口径设计合理。 3、监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料 及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020），项目为非重点项目，排放口为一般排放口，本项目污染源监测计划见下表。 表25 有组织废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒DA001 颗粒物 1次/半年 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值 排气筒DA002 厨房油烟 1次/半年 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度 表26 无组织废气监测计划（厂界及厂区内） 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界 颗粒物 1次/半年 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建二级标准 表27 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 DA001 颗粒物 28 0.28 0.672 2 DA002 油烟 1.30 0.010 0.009 一般排放口合计 颗粒物 0.672 油烟 0.009 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.672 油烟 0.009 表28 本建项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 污染源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 生产车间 原料筛分、投料和出料包装粉工序 颗粒物 加强车间通风 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值 1000 6.72 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 6.72 表29 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 有组织年排放量/（t/a） 无组织年排放量/（t/a） 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.672 6.72 7.392 2 油烟 0.009 0 0.009 表30 本项目污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 生产设施开停炉（机）等情况 颗粒物 2800 28 3 1 立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产 2 DA002 油烟 3.73 0.028 3 1 注：上表中非正常工况时指废气处理设施生产设施开停炉（机）等情况下 4、环境影响分析 本项目所在区域为环境空气质量达标区，项目周边500m范围内无环境敏感保护目标。本项目营运期产生的废气主要为原料筛分、投料、搅拌混合和出料包装工序粉工序粉尘，厨房油烟及生产时产生的异味。 本项目原料筛分、投料和出料包装工序粉工序粉尘，经工位上方设置集气罩收集，并在集气罩口配套软帘，增加收集效率，搅拌混合工序粉尘废气经与搅拌机连接的风管收集，上述收集粉尘废气经收集后进入1套“脉冲布袋除尘装置”处理后引到21m高排气筒（DA001）排放，未收集部分粉尘废气经自然沉降后，在车间呈无组织排放。上述粉尘废气经处理后，颗粒物有组织排放浓度及速率可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值，无组织厂界浓度可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值，对周围环境影响不大。 本项目在生产时原料和产品会产生一股异味，以臭气浓度进行表征，原料筛分、投料和出料包装工序产生的异味，经集气罩收集的异味与粉尘废气一并进入废气处理设施处理后高空排放，未收集部分异味经加强车间抽排风以无组织的形式排放，经上述处理设施处理后臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1和表2排放限值标准。 本项目厨房油烟经静电油烟净化装置处理后，经排气筒引至楼顶排放（DA002）21m排气筒排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度。 综上所述，本项目产生的废气经处理后，排放的废气对周边环境影响不大。 二、废水 1、废水产排情况 本项目主要生产工艺为原料筛分、搅拌混合和包装，项目使用原料均为粉状或晶体状，产出的产品也是粉状且易溶于水，项目生产设备不需进行清洗处理，也不需添加水进行生产，因此生产过程不涉及生产用水，也无生产废水（清洗废水等）产生及排放，主要用水为员工生活用水，主要外排污水为员工生活污水。 本项目员工生活用水量约为4500m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水量为3600m³/a，经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值后，经市政管网进入海丰县城第二污水处理厂处理处理达标后排入丽江，在汇入黄江河。生活污水的主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。 本项目生活污水浓度根据《废水污染控制技术手册》（化学工业出版社）典型生活污水水质，CODCr一般不超过250mg/L、NH3-N不超过20mg/L，SS不超过150mg/L”，BOD5不超过150mg/L；动植物油参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中表2二区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数表中三类产生系数1.26克/（人·天），按废水产生量折算，动植物油的产生浓度为10.5mg/L。 本项目生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池处理后进入市政污水管网，参考《给排水设计手册》中提供的“典型的生活污水水质”，其中化粪池对一般生活污水污染物的去除效率为：CODCr15%、BOD59%、NH3-N3%、SS30%，另外动植物油的处理效率参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中表2二区居民生活污水、生活垃圾产生和排放系数表中三类产生系数和经隔油隔渣池+三级化粪池处理后的排放系数的比值（15%）；综上述，本项目员工生活污水产生及排放情况见下表31。 表31 项目生活污水产排情况一览表 废水量 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 生活污水 3600t/a 产生浓度（mg/L） 250 150 150 20 10.5 产生量（t/a） 0.9 0.54 0.54 0.072 0.038 治理设施 隔油隔渣池+三级化粪池 排放浓度（mg/L） 212.5 136.5 105 19.4 8.93 排放量（t/a） 0.765 0.491 0.378 0.070 0.032 本项目排水浓度限值（mg/L） ≤300 ≤150 ≤150 ≤25 ≤100 2、污染治理设施可行性分析 （1）生活污水污染物治理设施可行性分析 本项目产生的污水主要为员工生活污水，生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值后，经市政管网进入海丰县城第二污水处理厂处理处理达标后排入丽江，再汇入黄江河。 一般生活污水主要来自于员工的洗手、冲厕废水，这部分废水的主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，污染物浓度不高。项目生活污水采用三级化粪池处理。化粪池工作过程大致分为四个环节：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。 化粪池的工作原理：污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除大部分的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化成稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 另外，隔油隔渣池是利用废水中悬浮物、油脂和水的比重不同而达到分离的目的；隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 本项目生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后可以满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值，因此，项目生活污水的水污染控制和水环境影响减缓措施合理可行，符合有效性要求。 （3）废水纳入海丰县城第二污水处理厂处理的可行性分析 ①海丰县城第二污水处理厂概况 海丰县城第二污水处理厂位于海丰县城东镇赤山村委下铺村与新江村委溪墩村之间交界处，总占地面积45000m2，设计总处理规模80000m3/d，目前处理规模为40000m3/d的一期工程已完工并投入使用。该污水处理厂环评于2017年通过海丰县环境保护局批复，批复文件为：《关于海丰县城第二污水处理厂首期工程建设项目环境影响报告书的批复》。县城第二污水处理厂于2020年12月自主竣工验收并投入运行。 ②污水处理工艺及出水水质要求 海丰县城第二污水处理厂目前采用“预处理+微曝氧化沟+磁混凝澄清池+紫外消毒”工艺，纳污范围内污水需满足《广东省水污染物排放标准》（DB44/26-2001）中的第二时段三级排放标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）中规定指标方可进入县城污水处理厂污水管道。污水处理厂尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准、《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准较严值，排入横河，经丽江汇入黄江。 （3）纳污及达标可行性分析 本项目位于该污水厂纳污范围内，纳入海丰县城第二污水处理厂的水污染物浓度为CODCr212.5mg/L、BOD5136.5mg/L、SS105mg/L、氨氮19.4mg/L、动植物油8.93mg/L，符合该污水厂的进水水质要求。 海丰县城第二污水处理厂污水厂首期工程主要收集产业转移工业园、城东镇金岸工业园、城东镇镇区居民生活污水和园区工业废水，本项目位于产业转移工业园管网范围内，因此纳入项目排放的生活污水不会对该污水处理厂水质造成大的冲击负荷。从水质方面分析，本项目排放的生活污水纳入海丰县城第二污水处理厂进一步处理是可行的。 根据广东海丰经济开发区管理委员会发布的《广东海丰经济开发区2021年度环境管理状况评估报告》，海丰县城第二污水处理厂一期工程设计处理规模为40000m3/d，目前实际处理量约为2.8万m3/d。项目生活污水排放量为12m3/d，仅占余量的0.1%。因此，从水量方面分析，本项目排放的生活污水纳入海丰县城第二污水处理厂进一步处理也是可行的。 综上，本项目所排生活污水从水量和水质方面分析，纳入海丰县城第二污水处理厂处理是可行的，海丰县城第二污水处理厂总体运行良好，出水水质稳定，可以稳定达标排放，因此，本项目排放生活污水对纳污水体浈江下游及周围其它地表水环境影响不大。 表32 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活 污水 CODCr 海丰县城第二污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 1# 隔油隔渣池+三级化粪池 过滤沉淀+厌氧发酵+固体物分解+粪液排放 WS-001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 动植物油 表33 本项目废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理 坐标 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 WS-001 112.966017° 23.475056° 0.36 海丰县城第二污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 海丰县城第二污水处理厂 CODCr ≤40 BOD5 ≤10 SS ≤10 NH3-N ≤5 动植物油 ≤1 表34 本项目废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 WS-001 CODCr 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值 CODCr ≤300 BOD5 BOD5 ≤150 SS SS ≤250 NH3-N NH3-N ≤25 动植物油 动植物油 ≤100 表35 本项目废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 WS-001 CODCr 212.5 2.550 0.765 2 BOD5 136.5 1.637 0.491 3 SS 105 1.260 0.378 4 NH3-N 19.4 0.233 0.07 5 动植物油 8.93 0.107 0.032 全厂排放口合计 CODCr 0.765 BOD5 0.491 SS 0.378 NH3-N 0.07 动植物油 0.032 3、监测要求 本项目外排污水为生活污水，预处理达标后经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理处理，属于间接排放，参考《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料 及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020），项目生活污水为间接排放，不需进行监测，因此不设生活污水自行监测方案，只设雨水监测方案。 表36 本项目的废水监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 雨水排放口 CODCr、氨氮、SS和总磷 1次/月 / 注：雨水排水期间按月监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次 4、水环境影响分析 本项目主要外排污水为生活污水，生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后，能稳定达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值后，经市政污水管网进入海丰县城第二污水处理厂处理后排入丽江，最终汇入黄江河。 综上所述，本项目产生的污水对水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中产生噪声的主要有输送机、斗式提升机、搅拌机、缝包机等设备。本项目最大噪声源是生产设备噪声，且噪声源均处于生产车间内，通过减振等降噪措施，降低噪声的影响，基础减振降噪效果约10dB(A)。本项目车间墙体主要为双层砖墙，根据《噪声污染物控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中的资料，一砖墙双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB(A)，考虑到人员进出本项目过程中开关门、窗户等对隔声的负面影响，实际隔声量按20dB(A)进行计算。 综上述，本项目主要设备噪声源强情况如下表所示。 表37 项目噪声产生情况一览表 序号 噪声源 产生强度dB(A) 数量（台） 降噪措施 降噪效果dB（A） 排放强度dB(A) 持续时间(h/d) 1 汇总输送机 70~80 1 基础减震 10 70 8 2 斗式提升机 70~80 1 基础减震 10 70 8 3 搅拌机 75~85 1 基础减震 10 75 8 4 缝包输送机 70~80 1 基础减震 10 70 8 5 缝包机头 70~80 1 基础减震 10 70 8 6 自动折边机 70~80 1 基础减震 10 70 8 7 缝包机立柱及控制系统 65~75 1 基础减震 10 65 8 8 配料控制系统 65~75 1 基础减震 10 65 8 9 直角倒袋机 70~80 1 基础减震 10 70 8 10 爬坡输送机 70~80 1 基础减震 10 70 8 11 振动输送机 70~80 1 基础减震 10 70 8 12 压平输送机 70~80 1 基础减震 10 70 8 13 轻载链条线 70~80 1 基础减震 10 70 8 14 辊筒输送线 70~80 3 基础减震 10 70 8 15 单待抓取输送线 70~80 1 基础减震 10 70 8 16 码垛机器人 70~80 1 基础减震 10 70 8 17 码垛控制系统 70~80 1 基础减震 10 70 8 正常工况下，在对主要设备进行减振、隔声等措施后，本项目东、南、西、北厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类昼间标准。 2、噪声防治措施 为更有效地减少本项目噪声源在项目边界区域的影响，根据本项目的特点，建设单位应采取以下措施： （1）选用低噪声设备，对高噪声设备进行隔声处理； （2）对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置； （3）合理摆放设备位置，规划厂区平面布局，能有效降低噪声对周边环境的不良影响； 3、厂界和环境保护目标达标情况分析 根据现场勘查，本项目厂界50米范围内无声环境保护目标。本项目车间根据生产需要、设备情况等布局合理，对高噪声设备进行隔声处理，经墙体及厂房墙体双重隔声，其他设备基础减振、墙体隔声等措施落实到位，夜间不进行生产，厂界噪声基本满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准，对周边声环境无明显不良影响。 4、监测计划 参考参考《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料 及微生物肥料工业》（HJ 1088-2020），项目具体噪声监测要求见下表。 表38 本项目的噪声监测要求 序号 监测点位 监测频次 排放限值 执行标准 1 东边界外1米 1次/季度 昼间：≤65dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 2 南边界外1米 3 西边界外1米 4 北边界外1米 注：项目夜间不进行生产，因此不开展夜间噪声监测 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、一般工业固体废物和危险废物。 1、固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目拟招收员工100人，均在项目内食宿，参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），员工办公垃圾产生量为每人0.5-1.0kg/d，本项目员工生活垃圾产生量按1.0kg/（人•d）计算，则本项目的生活垃圾产生量为30t/a，生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。 （2）餐厨垃圾 本项目食堂会产生餐厨垃圾，按照0.2kg/d·人计算，就餐人数为100人，产生量为6t/a，统一收集后，交有收运处置能力的单位处置。 （3）废油脂 本项目隔油隔渣池及静电油烟净化装置会产生废油脂，根据前文油烟处理量可知，项目静电油烟净化装置中的废油脂产生量约0.016t/a，隔油隔渣池中的废油脂产生量约0.006t/a，合计废油脂产生量为0.022t/a，统一收集后交有收运处置能力的单位处置。 （4）一般工业固体废物 ①布袋除尘装置收集的粉尘 本项目原料筛分、投料和出料包装工序会产生一定量的粉尘，经布袋除尘装置处理后排放，根据工程分析布袋除尘装置收集粉尘量约66.528t/a，属于一般固体废物。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：262-004-03，经收集后作为原料回用于搅拌工序。 ②自然沉降收集的粉尘 本项目原料筛分、投料和出料包装工序未收集部分的粉尘会有一部分自然沉降到设备机台周边及车间内，根据上文分析，沉降部分粉尘量约为10.08t/a，属于一般固体废物。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：262-004-03，经收集后作为原料回用于搅拌工序。 ③废零部件 本项目厂区内设有一个无人机的训练场，且在项目车间内设有1个无人机的维修房，维修过程会产生少量的废零部件，产生量约为0.001t/a，上述废零部件不沾有机油，属于一般固体废物。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：262-004-99，经收集后交资源回收单位处理。 ④包装废弃物 本项目废包装材料主要为废纸箱、废包装袋等，主要来自产品包装工序和原料拆封工序，根据建设单位提供资料，项目产品包装袋使用量约20万条/年，使用过程有破损，产生废包装袋，产生量约占总用量的1%，即产生量约2000条/年；原料中尿素的包装规格为50kg/袋、磷酸二胺的包装规格为25kg/袋、氯化钾的包装规格为25kg/袋，上述原料的使用量分别为：尿素5000吨/年、磷酸二胺1500吨/年、氯化钾3500吨/年，则综上述，项目原料废包装袋产生量约为30.2万个/年，由于项目产品和原料的包装规格相近，单个包装袋的重量基本差别不大，约0.05kg，则项目废包装材料产生量约为15.1t/a，属于一般工业固体废物。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：262-004-07，经收集后交资源回收单位处理。 （3）危险废物 ①废机油 本项目的设备需要定期维修，维修时会产生少量的废机油，其产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）的相关内容，废机油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-218-08”，收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 ②废机油桶 本项目设备维护过程会产生少量的废机油桶，其产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-249-08”，收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 ③废含油抹布及手套 本项目的设备维修操作时会产生废含油抹布及手套，产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）的相关内容，上述废含油抹布及手套属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”，收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 表39 本项目固体废物产生情况一览表 序号 固体废物名称 性质 产生量（t/a） 处置量（t/a） 贮存方式 处理方式 1 生活垃圾 生活垃圾 30 30 存放于生活垃圾暂存点 交由环卫部门处置 2 餐厨垃圾 6 6 存放于一般股份暂存间 收集后交有收运处置能力的单位处置 3 废油脂 0.022 0.022 4 布袋除尘装置收集的粉尘 一般固废 66.528 66.528 回用于生产 5 自然沉降粉尘量 10.08 10.08 6 废零部件 0.001 0.001 交资源回收单位处理 7 包装废弃物 15.1 15.1 8 废机油 危险废物 0.05 0.05 存放于危废暂存间 交由有危险废物处理资质单位处理 9 废机油桶 0.01 0.01 10 废含油抹布及手套 0.002 0.002 表40 本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 0.05 生产设备 液态 矿物油 矿物油 每年 T，Ⅰ 交由具有相应危险废物经营许可证的单位处置 2 废含油、抹布及手套 HW49其他废物 900-041-49 0.002 生产设备 固态 矿物油、油漆 矿物油、油漆 每年 T，Ⅰ 3 废机油桶 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.01 生产设备 固态 矿物油 矿物油 每年 T 表41 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存间 废机油 HW08 900-218-08 厂区内 10m2 胶桶密封 0.05t 1年 2 废含油抹布及手套 HW49 900-041-49 胶桶密封 0.002t 3 废机油桶 HW08 900-248-08 堆放 0.01t 2、固体废物管理要求 （1）生活垃圾处理方式 本项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理，餐厨垃圾和废油脂交由有收运处置能力的单位处置。 （2）一般固体废物暂存处理方式 本评价要求建设单位应在厂房内设置一般固废暂存场所，一般工业固废暂存间的建设要求严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求执行，一般固废暂存场所需做好防风、防雨和防渗漏等措施，并且设置一般固废收集、转运台账。 （3）危险废物暂存处理方式 ①收集、贮存 建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险废物暂存间，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。 ②处置 建设单位拟将危险废物拟交由具有相应危险废物经营许可证的单位处置。根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度。 五、地下水和土壤 本项目运营过程无生产废水产生及排放，主要产生的污水为员工生活污水，上述污水均不含有毒有害难降解的污染物、重金属；项目生产车间、三级化粪池、隔油隔渣池和危废暂存间等地面进行硬底化和防渗防腐处理，经三级化粪池+隔油隔渣池预处理的生活污水排入市政污水管网，进入海丰县城第二污水污水处理厂处理；综上述，项目不存在间歇入渗、连续入渗、越流、径流等地下水污染途径。项目排放的颗粒物经相应处理设施处理后达标排放，而且排放量较少，大气沉降对周边环境影响甚微。 本项目建成后项目厂区范围均进行水泥硬底化，不具备风险物质泄露的地下水、土壤污染传播途径，故不进行跟踪监测。 综上述，本项目营运期间不会对地下水环境造成明显影响。 七、生态 本项目用地位于汕尾市海丰县生态科技城内，且范围内无生态环境保护目标，本项目无需实施生态环境保护措施。 八、环境风险 1、风险源识别及影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》中对环境风险评价的定义：对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全和环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施。重大危险源是指长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元属重大危险源；否则属非重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用的原料和成品中，只有机油属于重点关注的危险物质。 根据本项目原辅材料使用情况，并查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目使用的机油、废机油和汽油属于“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”中的“381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，其临界量为2500t，本项目完成后机油最大暂存量为0.3t（包含0.05t废机油）。按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2，…，Qn—每种环境风险物质相对应的临界量，t。 综上述，本项目风险物质最大储存量及临界量情况如下表所示： 表42 项目风险物质最大储存量及临界情况一览表 序号 物料名称 风险物质 风险物质占比（%） 最大储存量（t） 临界量（t） Q值 1 机油 机油 100 0.25 2500 0.0001 2 废机油 机油 100 0.05 2500 0.00002 合计 0.00012 综上述，本项目 Q=0.00012＜1。 根据现场踏勘及工程分析，本项目环境风险识别结果具体见下表43。 表43 环境风险识别结果 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 影响途径 可能受影响的敏感目标 原料仓库 原料仓库 机油 物料泄漏 地表水、地下水 地表水环境、地下水环境、土壤 危险废物暂存间 危险废物暂存间 废机油 物料泄漏 地表水、地下水 地表水环境、地下水环境、土壤 2、环境风险防范措施 （1）机油泄漏事故防范措施 ①加强对用机油设备的管理与维护，加强日常巡查，严格杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防、通讯系统，杜绝一切不安全因素对周围环境造成影响。 ②加强对机油原料运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生的概率；贮存间及运输车道必须做好地面硬化工作，且贮存间应做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰，以减轻上述液体原料泄漏造成的危害。 ③本项目使用的机油若发生大量泄漏，泄漏污染区人员应迅速撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 （2）危险废物泄漏事故防范措施 本项目危险废物贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标淮准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求；尤其是贮存间内部地面硬底化处理，周围设置围堰，并在暂存间内四周设置收集沟渠和收集池，做到防风、防雨、防晒、防渗透；及时办理转移手续，尽可能减少现场贮存量和缩短贮存周期。 （3）火灾、爆炸事故防范措施 当原辅材料使用和管理不善，生产过程中原料（包装材料——编制包装袋）明火时可能产生火灾、爆炸事故，火灾、爆炸事故散发的烟气会对周围大气直接造成影响。原辅材料现场火灾扑救主要采用干粉灭火为主，当发生事故时。本项目建成后需强化环保意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行环保等方面的技术培训教育；定期检查风险防范设施完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效的发挥作用。 3、结论 本项目泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，在落实上述防范措施后，本项目生产过程的环境风险总体可控。因此，建设单位应按照本评价，做好各项风险的预防和应急措施，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在厂内解决，影响在可恢复范围内，环境风险总体可控。 九、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射环境影响评价。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料筛分、投料和出料包装工序粉尘废气（排气筒DA001） | 颗粒物 （有组织） | 经脉冲布袋除尘装置处理后，经21m排气筒（DA001）高空排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 |
|  |  | 臭气浓度 （有组织） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值 |
|  | 厨房油烟废气（排气筒DA002） | 油烟 | 经高效静电油烟处理装置处理后，经21m排气筒（DA002）高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度 |
|  | 原料筛分、投料和出料包装工序粉尘废气（无组织） | 颗粒物 | 加强车间通排风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44 /27-2001)第二时段无组织监控浓度限值 |
|  | 异味（无组织） | 臭气浓度 | 加强车间通排风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的新改扩建二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮和动植物油 | 三级化粪池+隔油隔渣池处理后排入市政管网 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26 -2001)第二时段三级标准及海丰县城第二污水处理厂设计进水标准较严值 |
| 声环境 | 生产机械设备 | 噪声 | 减振、隔声、降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理；餐厨垃圾和废油脂妥善收集后交有收运处置能力的单位处理；布袋除尘收集的粉尘和自然沉降粉尘收集后作为原料回用于搅拌工序；废零部件和废包装材料收集交资源回收单位处理；废机油桶、废机油、废含油抹布及手套，经妥善收集后交由具有危险废物回收处理资质的单位进行处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | （1）机油泄漏事故防范措施 ①加强对用机油设备的管理与维护，加强日常巡查，严格杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防、通讯系统，杜绝一切不安全因素对周围环境造成影响。 ②加强对机油原料运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，降低事故发生的概率；贮存间及运输车道必须做好地面硬化工作，且贮存间应做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰，以减轻上述液体原料泄漏造成的危害。 ③本项目使用的机油若发生大量泄漏，泄漏污染区人员应迅速撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 （2）危险废物泄漏事故防范措施 本项目危险废物贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标淮准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求；尤其是贮存间内部地面硬底化处理，周围设置围堰，并在暂存间内四周设置收集沟渠和收集池，做到防风、防雨、防晒、防渗透；及时办理转移手续，尽可能减少现场贮存量和缩短贮存周期。 （3）火灾、爆炸事故防范措施 当原辅材料使用和管理不善，生产过程中原料（包装材料——编制包装袋）明火时可能产生火灾、爆炸事故，火灾、爆炸事故散发的烟气会对周围大气直接造成影响。原辅材料现场火灾扑救主要采用干粉灭火为主，当发生事故时。本项目建成后需强化环保意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行环保等方面的技术培训教育；定期检查风险防范设施完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效的发挥作用。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

六、结论

本项目符合国家产业政策，设计提出的和环评要求的环保措施可使污染物达标排放。因此本项目只要全面严格落实环境影响报告表提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保拟建项目产生的污染物达标排放和分类处置的前提下，其建设和投入运行后对周边的环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 0 | 7.392 | 7.392 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0.765 | 0.765 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.491 | 0.491 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.378 | 0.378 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.032 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.022 |
|  | 布袋除尘装置收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 66.528 | 0 | 66.528 | 66.528 |
|  | 自然沉降粉尘 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 10.08 | 10.08 |
|  | 废零部件 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |
|  | 包装废弃物 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a

# 附图1  本项目地理位置图

# 附图2  本项目平面布置图

附图3  本项目大气环境保护目标图

# 附图4  本项目周边卫星四至图

# 附图5  本项目位置与广东省环境管控单元图

# 附图6  本项目位置与汕尾市环境管控单元图

# 附图7  本项目所在区域环境空气质量功能区划图

# 附图8  本项目所在区域声环境功能区划图

附图9  环境空气质量现状监测点位图

# 附图10  项目与广东海丰经济开发区总体规划关系图

# 附图11  项目与海丰县生态科技城四期位置关系图

# 附图12  项目与广东海丰经济开发区发展方向区位置关系图

# 附图13  项目所在区域饮用水源保护区划图

# 附图14  项目所在区域地表水功能区划图

附件1  项目营业执照

附件2  法人身份证

附件3  项目备案证

附件4  项目不动产权证明

附件5  项目建设规划许可证

附件6  环境空气质量现状监测报告

# Text boxes

农业社会化服务中心，5F

保卫室，2F

农资保供中心，2F

图例

：DA001排气筒         ：三级化粪池

：DA002排气筒         ：除油沉淀池

：危废暂存间           ：生活污水排放口WS001

：一般固废间           ：雨水排放口YS001

4.5m

图例

：项目位置

：500m范围

500m

项目位置

山地

海丰县科技城待建设地块

海丰县科技城待建设地块

海丰县科技城待建设地块

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

1880m

G1

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置

项目位置